ДОЗАТОРЫ ВОДЫ И ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ ПРОХОДНОГО ТИПА.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Мы проектируем, разрабатываем, производим и поставляем универсальные и компактные дозаторы проходного типа БВГ-03М и БВГ-04М(модернизированные) для дозирования воды, слабо концентрированных растворов, рассолов, жидких компонентов и составов в производстве колбас, хлебного теста, бетонных и растворных смесей, производстве стекла и пластмасс и в других отраслях, где в техпроцессе нужно добавлять воду.

Дозаторы состоят из электронного счетчика с предварительным набором, электромагнитного мембранного вентиля, счетчика импульсного, трубки соединительной, гаек и ниппелей.

| БВГ-03М | БВГ-04М |
| --- | --- |

Электронный счетчик с предварительным набором предназначен для подсчета числа электрических импульсов, поступающих на него со счетчика импульсного, сравнения их числа со значением предварительного набора и выработки сигнала для управления электромагнитным мембранным вентилем.

Электронный счетчик выполнен с использованием импортных комплектующих, на базе микроконтроллера фирмы “Zilog”.

Недавними разработками 2008 года являются память дозы, электронная коррекция ошибки и сетевой фильтр для работы без сбоев в условиях промышленных помех.

Электронные счетчики существуют двух модификаций:

|  | БВГ-03М считает дозу от 5 до 99 л, габаритные размеры (ДхШхВ) – 80х120х60 мм |
| --- | --- |
|  | БВГ-04М имеет диапазон дозирования от 5,0 до 999,9 л., размеры – 120х120х60 мм. |

Диаметры условного прохода соединений к линии водоснабжения составляют ряды:

БВГ-03М – 15, 20, 25, 32 мм (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”)

БВГ-04М – 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2"), следовательно, дозаторы имеют краткие наименования БВГ-03М/15, БВГ-03М/20, БВГ-03М/25, БВГ-03М/32, БВГ-04М/15, БВГ-04М/20, БВГ-04М/25, БВГ-04М/32, БВГ-04М/40, БВГ-04М/50.

Расходы при дозировании составляют:

Наименьшие – 0,5 куб.м/ч (500 л/ч) у всех, кроме БВГ-04М/40//50 - 2,5 куб.м/ч (2500 л/ч)

Номинальные: БВГ-03М,04М/15 – 1,5 куб.м/ч (1500 л/ч), БВГ-03М,04М/20 – 2,5 куб.м/ч (2500 л/ч), БВГ-03М,04М/25 - 3,5 куб.м/ч (3500 л/ч), БВГ-03М,04М/32 - 6,0 куб.м/ч (6000 л/ч), БВГ-04М/40 – 10 куб.м/ч (10000 л/ч), БВГ-04М/50 – 15 куб.м/ч (15000 л/ч),

Максимальные: БВГ-03,04/15 – 3,0 куб.м/ч (3000 л/ч), БВГ-03,04/20 – 5,0 куб.м/ч (5000 л/ч), БВГ-03,04/25 - 7 куб.м/ч (7000 л/ч), БВГ-03,04/32 - 12,0 куб.м/ч (12000 л/ч), БВГ-04М/40 – 20 куб.м/ч (20000 л/ч), БВГ-04М/50 – 30 куб.м/ч (30000 л/ч)

Относительная погрешность - 2,5%,

напряжение питания – 220 В±10%, частота - 50±1 Гц, суммарная потребляемая мощность – не более 15 Вт,

давление воды в магистрали должно быть не более 1,0 МПа (10 кгс/см) и не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см), температура воды, от +5 до +90 град. С.

Масса системы дозирования (СДВ) в сборе составляет от 4 до 11 кг в зависимости от марки и условного прохода соленоидного клапана и водосчетчика, длины подключенных кабелей.

Технические характеристики соленоидных клапанов (вентилей) даются фирмами – производителями. Эти комплектующие подбираются для выполнения требований заказчиков к СДВ.

Исполнение дозаторов – настенное, панельное, дистанционное и с дополнительным пультом управления.

Поставки исполняются транспортными компаниями или через почту.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:	http://dozator.narod.ru

Комплектация и поставка:	Легкунец Сергей Иванович

Адрес для писем: 394006, Россия, г.Воронеж, а/я 35, Легкунец С.И.

Телефакс: (4732) 76 9590

Телефоны: (4732) 29 4235, 76 5065

Сотовый телефон: +7 920 211 4235 (Мегафон)

Email: dozator4u@mail.ru

Разработчик:	Бакулин Юрий Николаевич	+7 910 2823515 (МТС)